TURNIGY ACCUCELL-6  ЗАРЯДНО -РАЗРЯДНОЕ ( с встроенным балансиром) УСТРОЙСТВО ДЛЯ NICD / NIMH / ЛИТИЕВЫХ и  СВИНЦОВЫХ БАТАРЕЙ.

Руководство по эксплуатации

Спасибо за покупку TURNIGY. Это – быстрозарядно- разрядное устройство с встроенным  стабилизатором, микропроцессором и специализированным операционным матобеспечением.

Пожалуйста прочитайте это все руководство по эксплуатации полностью и внимательно перед использованием.

ОСОБЕННОСТИ

Оптимизированное операционное матобеспечение

Заряжая или разряжая, в этом устройстве имеется'АВТО' функция, которая устанавливает ток подачи автоматически. Специально для Литиевых батарей это может предотвратить установку чрезмерной величины, что в свою очередь может привести к взрыву и повреждению. Каждая программа в единице испытана со взаимными связями и коммуникацией для каждой возможной неисправности, таким образом это вводит максимальную безопасность. Эти программы  могут быть установлены в функциях пользователя. Особенный перезаряжают plugsport для ресивера, передатчика и зарядного устройства накала. И для часто используемого порта зарядного устройства, такого как многоцелевая шпилька крокодила и т.д. Это обеспечивает, самый удобный баланс ,заряд ячеек для Литиевые батареи, с 3,4,5,6 элементами зарядки, и внешним обратным разъемом.

Мощный и высокоэффективный ток

Обеспечен ток при  максимальной выходной мощности 50W. В результате это может зарядить или разрядить до 15cells NiCd/NiMH и 6 ячеек Литиевых батарей с максимальным током 5.0A. Кроме того система охлаждения настолько эффективна, что может держать такую мощность без нарушения работы центрального процессора или операционной программы.

Индивидуальный встроенный балансир для Литиевых батарей

В  этом заряднике есть внутренний балансир индивидуального напряжения ячейки. Это не требует никакого дополнительного балансира, для балансировки напряжения ячеек (Lilo/LiPO/LiFe)

Балансировка каждой ячейки при разрядке.

Устройство  также может контролировать и балансировать, индивидуальные ячейки Литиевой батареи во время разряда. Если напряжение любой ячейки изменится неправильно, то процесс будет остановлен с сообщением неисправности.

Применимо для разных типов Литиевых батарей

Возможно работать с тремя типами  Lithium batterles - Lilo, LiPo и LiFe. У них есть различные особенности их химии. Вы можете выбрать любой тип из них. Для их технических требований, изучите раздел«Предупреждения по безопасности»

Режим 'Fast' и 'Storage' для литиевых батарей

Вы можете заряжать Литиевую батарею в специальных режимах . 'Fast'' зарядка уменьшает время заряда Литиевой батареи, а режим 'Storage' устанавливает конечное значение напряжения батареи для длительного хранения.

Высокая безопасность зарядки

Дельта–пик: чувствительный метод:- это автоматическая программа завершения заряда, действующая по принципу Delta-peak voltage detection.(NiCd/NiMH) -предельный ток автозарядки: NiCd или NiMH в режиме 'АВТО'. Вы можете установить верхний предел изменения тока, чтобы избежать превышения напряжения . Это очень полезно, для зарядки малоёмких и малопроизводительных батарей NiMH в типе "AUTO".

Предел ёмкости: ёмкость заряда, всегда вычисляемая многократно в зависимости от  зарядного тока и времени. Если ёмкость переданная батареи превысит установленный вами предел, то процесс зарядки будет закончен автоматически

Температурный предел (*): температура батареи при зарядке повышается в связи с ее внутренней химической реакцией. Если Вы установите предел температуры, то процесс будет остановлен автоматически при достижении батареей её значения.

Предел продолжительности заряда:-Вы можете также ограничить максимальное время процесса, чтобы предотвратить  возможные повреждения.

Входной мониторинг мощности: -позволит видеть напряжение автомобильной батареи и защитить  её от недопустимого разряда Если напряжение автобатареи станет ниже установленного предела процесс будет закончен автоматически.

Автоматический вентилятор: -электрический вентилятор включается автоматически, только тогда, когда температура  внутри корпуса зарядника повышается.

Хранение данных зарядки

Для удобства пользователей зарядник может хранить данные заряда для 5 различных батарей. Вы можете ввести данные, соответствующие установкам программы батареи, чтобы заряжать или разряжать непрерывно. Эти данные могут быть вызваны в любое время, Если Вы захотите,то процесс может быть выполнен и без установки программы.

Циклическая зарядка / разрядка

Можете выполнить до  5 циклов заряд / разряд или разряд/ заряд непрерывно для регенерации батареи и выравнивания.

Внешние принадлежности

Input power cable (DC11 - 18V )

LCD screen (16chr. x 2 lines)

3-pin port for Temperature sensor

Batt type/Stop To select main program To stop the operation

Dec / lnc To select sub program To alter the value

Charging lead connector (4mm banana female)

Start / Enter To resume or start the operation

Литиевая диаграмма  соединения для программы зарядки и баланса

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Вы можете повредить зарядное устройство, если  присоедините свою батарею с TURNIGY-зарядным-устройством неправильно. Пожалуйста присоедините как показано на следующем рисунке.

Предупреждения и примечания безопасности

- Никогда не оставляйте зарядку неконтролируемой, когда она присоединена к  источнику питания. Если возникнет какая-нибудь неисправность немедленно прекратите процесс и обратитесь к инструкции.

- Держите отдельно изделие  от пыли, влажности, дождя, нагрева и прямого света и вибрации

□Зарядник так устроен, чтобы быть приведенным в действие от 10-18V только постоянным током.

□ Изделие и батарея должны быть установленны на стойкой , невоспламеняющейся и непроводящей поверхности. Никогда не размещайте их в автомобиле на ковре  или подобном. Держите все воспламеняющиеся материалы подальше.

□ Убедитесь, что поняли информацию батареи, которую будете заряжать или разряжать. Если программа настроена неправильно, батарея может  быть повреждена. Особенно Литиевая батарея может вызвать огонь или взрыв, получая чрезмерный заряд.

напряжение :1.2V/cell

допуст. быстр. заряд током:1C~2C зависит от работы отключенного уровня

напряжения разряда ячейки 0.85V/cell (NiCd), 1.0V/cell (NiMH)

напряжение:3.6V/cell максимальная зряд :4.1V/cell допустимый быстрый ток заряда: 1C или меньше напряжения разряда мин. Откл.:2.5V/cell или выше

напряжениеl:3.7V/cell, максимальный заряд: 4.2V/cell  допустимый быстрый ток заряда: 1C или меньше. напряжения разряда до уровня:3.0V/cell или выше

напряжение: 3.3V/cell макс.заряд :3.6V/cell

допустимый быстрый ток заряда: 4C или меньше (например. A123M1), напряжение разряда до уровня 2.0V/cell или выше

напряжение: 2.0V/cell (Lead-acid) максимальный заряд voltage:2.46V/cell допустимая быстрая зарядка,током: 0.4C или меньше напряжения разряда до уровня:1.50V/cell или выше

□ -Избегать коротких замыканий между выводным проводом зарядника, всегда присоединяют кабель сначала к зарядке, а только потом к батарее. Отключайте,, разъединяя.

- Не пытайтесь разобрать батарею, уплотняют произвольно.

- Вы должны обратить внимание, чтобы проверить, что производительность и напряжение Литиевой батареи уплотняют. Это может быть составлено из параллели и смешанного последовательного подключения. В связи параллели производительность батареи уплотняет, умножен числом ячеек, но напряжение остается тем же самым. Такая неустойчивость напряжения вызывает огонь или взрыв во время процесса засыпки. Мы рекомендуем, чтобы Вы составили Литиевую батарею, уплотняют последовательно только.

Разряд

Типичная цель разряда состоит в том, чтобы определить остаточную производительность батареи, или понизить напряжение батареи к определенному уровню. Когда Вы разряд батарея Вы также должны обратить внимание на процессе то же самое как питание. Чтобы избежать батареи, становящейся глубоко освобожденным от обязательств, установите заключительное напряжение разряда правильно. Литиевые батареи не должны быть глубоко освобождены от обязательств, чтобы понизиться чем минимальное напряжение, поскольку это приводит к быстрой потере производительности или полного отказа. Вообще, Вы не нуждаетесь на батарею Лития разряда добровольно.

- Некоторые перезаряжающиеся батареи, как говорят, имеют эффект памяти. Если они частично используются и перезаряжены прежде, чем целая засыпка вытянута, они 'помнят' это и следующее время будут только использовать ту часть их производительности. Это - 'эффект памяти'. NiCd и батареи NiMH, как говорят, переносят по памяти эффект. Они предпочитают полные циклы; полностью засыпка тогда использует до пустой, не перезаряжайте перед хранением - позволяют им саморазряду во время хранения. Батареи NiMH имеют меньше эффекта памяти чем NiCd.

- Литиевая батарея предпочитает частичное, а не полный разряд. Частых полных разрядов нужно избежать если возможно. Вместо этого питайте батарею чаще или используйте большую батарею.

- Совершенно новая батарея NiCd уплотняет, частично полезно с ее производительностью, пока она не была подвергнута 10 или больше циклам засыпки в любом случае. Циклический процесс засыпки и разряда приведет, оптимизируют производительность батареи, уплотняют.

Те предупреждения и примечания безопасности особенно важны. Пожалуйста следуйте за инструкциями для максимальной безопасности; иначе зарядное устройство и батарея могут быть повреждены яростно. И также это может вызвать огонь повреждать человеческий корпус или терять собственность.

Начальные установки (Настройки пользователя),

Этим будут управлять со значением по умолчанию существенных установок пользователя, когда это будет присоединено с 12V батарея впервые. Дисплей отобразит следующую информацию в данной  последовательности и пользователь может изменить значение параметра на каждом экране.

Когда Вы желаете изменить значение параметра в программе,-жмите start/enter клавишу заставляя её мигать,и  тогда изменяйте значение INC или DEC. Значение будет сохранено нажимом, start/enter  клавиши один раз.

Отображение на экране номинального напряжения Литиевой батареи. Есть три вида Литиевой батареи LiFe (3.3V),Lilo (3.6V) or LiPo (3.7V).. Это очень важно, таким образом Вы должны испытать батарею тщательно и настроить ее правильно. Если это отличается от правильного значения, батарея может взорваться во время процесса зарядки..

Это значит, что установка числа ячеек Литиевой батареи автоматически в начале заряда или разряда защитит от ошибочной установки пользователя. Но глубоко разряженная батарея может быть воспринята неправильно. Чтобы это исправить, Вы можете установить сроки времени, чтобы проверить подсчет ячейки процессором. Обычно, 10 минут достаточно, чтобы определить счет ячейки правильно. Для батареи большей производительности Вы можете продлить срок времени. Но если Вы устанавливаете сроки времени слишком долго для батареи меньшей производительности, заряд или разряд могут быть закончены в пределах срока времени с ошибочным установленным кролличеством ячеек. Это может вызвать фатальный результат. Если процессор признает счет ячейки неправильно в начале зарядки  или разряда, Вы можете расширить время. Иначе, Вы должны использовать  значения по умолчанию.

Это отображает наиболее точное напряжение для автоматического завершения заряда NiMH и NiCd. Эффективное значение колеблется от 5 до 20 милливольт на ячейку. Если это триггер- напряжение установлено выше, есть опасность перезаряда  батареи; а если оно установлено ниже, есть возможность преждевременно завершения зарядки. Пожалуйста сопоставте с технической спецификацией батареи. (NiCd default:12mV, NiMH default:7mV)

Вы можете выбрать функцию USB port выбирая на экране. Это может быть используемый порт температурного датчика или порт USB, отобранный в этом экране. Если порту назначают как временный секретарь. порт, дополнительный температурный зонд, связывающийся с поверхностью батареи, может использоваться. Когда это отобрано как порт USB, Вы можете связать зарядное устройство со своим ПК через дополнительный кабель USB. Это может использовать дополнительное матобеспечение, которое может показать Вам процесс зарядки в ПК. Вы можете установить максимальную температуру, которую зарядное устройство должно позволить батарее достичь во время заряда. Как только батарея достигает этой температуры во время зарядки, процесс будет закончен, чтобы защитить батарею.

Батарея находящаяся на циклическом процессе зарядки и разрядки может часто становиться теплая после периода разряда или заряда. Программа может вставить задержку времени, после каждой зарядки и разрядки, чтобы позволить батарее  остыть прежде, чем начать очередной цикл. От 1 до 60 минут это значение устанавливается.

Когда Вы запускаете процесс зарядки, встроенный предохранительный таймер автоматически запускается в то же самое время. Это запрограммировано, чтобы предотвратить перезаряд батареи, если зарядник испорчен, или если установка завершения (дельта-пик..) не может обнаружить полную батарею. Значение для предохранительного таймера должно устанавливаться что бы позволить полную засыпку батареи с небольшим запасом.

Эта программа устанавливает максимальную величину зарядки, которая будет отдана  батарее . Если дельта - пик напряжение, не обнаружено, и предохранительный таймер, также не остановил зарядку, эта особенность автоматически остановит зарядку по достижении установленного значения .

Звуковой сигнал звучит в каждый раз, когда Вы жмёте кнопки, чтобы подтвердить Ваше действие. Звуковые сигналы или мелодия, звучащие неоднократно указывают на различные изменения установок. Эти звуковые сигналя могут быть отключены.

Эта программа контролирует напряжение входной батареи. Если падения напряжения ниже значения которое Вы установили – процесс остановится принудительно, чтобы защитить входную батарею.

Литиевая батарея (Lilo/LiPo/LiFe) программа

Эти программы являются только подходящими для Литиевых батарей с номинальным напряжением 3.3V, 3.6V и 3.7V в ячейку. Эти батареи должны использовать различную технику зарядки, названную – метод с постоянным напряжением(CV)  и постоянным током (CC) . Ток зарядки изменяется согласно ёмкости батареи и свойствам её. Заключительное напряжение процесса заряда также очень важно; это должно быть точно согласовано с напряжением ячеек батареи. Они 4.2V для LiPo, 4.1V для Lilo, и 3.6 В для LiFe. Ток зарядки и номинальное напряжение что касается комплекта счета ячейки на программе засыпки должны всегда быть правильными для батареи, которую будут питать. Когда Вы желаете изменить значение параметра в программе, жмите Start/Enter  клавишу заставлять её мигать, после -  измените значение  ключом  INC или DEC. Значение будет сохранено нажимом  Start/Enter  клавиши единыжды! Га!

Зарядка Литиевой Батареи

Batt type Stop

Левая сторона верхней строки показывает тип батареи, Вы выбрали.  Значение  слевао  во второй строке устанавливает ток зарядки и его значение справа..

После установки тока и напряжения требуется давить Start/Enter больше 3 секунд, чтобы запустить процесс.

(ток заряда:0.1~5.0A, Напр.:1~6 элемент)

Это показывает число ячеек, которые Вы установили и те которые определил процессор. 'R:'- показывает число ячеек, найденных зарядником и 'S: '-число ячеек, отобранных Вами в предыдущем экране. Если оба числа идентичны, Вы можете запустить  кнопкой Start/Enter. В противном случае прессуйте Batt Type/Stop, чтобы возвратиться к предыдущему экрану. Тогда тщательно проверьте число ячеек заряжаемой батареи ,чтобы включить всё снова.

.

На экран текущий процесс во время зарядки. Что бы прекратить – жмите Batt Type/Stop  кнопку один раз.

Зарядка Литиевой батареи в режиме баланса

Это необходимо для выравнивания напряжения ячеек Литиевой батареи, которую заряжают. Батарея должна быть присоединена с подходящим портом баланса в правой стороне зарядного устройства. Также, Вы должны присоединить силовой разъём  батареи с выходом зарядки зарядного устройства.

В этом типе процесс зарядки будет отличаться от обычного процесса. Внутренний процессор зарядного устройства будет контролировать, напряжения каждой ячейки заряжаемой батареи и зарядный ток каждого элемента, это позволит нормализовать напряжение каждой ячейки.

Значение на левой стороне второй строки устанавливает ток зарядки и значение на правой стороне - напряжение батареи.

После установки тока и напряжения  жмите  клавишу Start / ENTER больше 3 секунд, чтобы запустить процесс.

(Питайте ток:0.1~5.0A, ряд Volatge:1~6)

Это показывает число ячеек, которые Вы настраиваете, и те, которые обнаруживает процессор. 'R': показывает число ячеек, найденных зарядным устройством и 'S': число ячеек, отобранных Вами в предыдущем экране. Если оба числа идентичны, Вы можете запустить процесс. Жмите Start / Enter  кнопка. В противном случае жмите Batt type / Stop чтобы возвратиться к предыдущему экрану. Затем проверьте число ячеек батареи, чтобы заряжать снова.

Экран показывает существующую ситуацию во время  зарядки. Что бы остановить жмите Batt type / Stop один раз.

'БЫСТРЫЙ' заряд Литиевой батареи

Зарядный ток становится меньшим, когда процесс идет к завершению заряда Литиевой батареи. Чтобы закончить зарядку быстрее, эта программа устраняет определенную часть финишного процесса . Фактически, зарядный ток будет равен 1/5 от начального значения, чтобы закончить процесс, в то время как при нормальной зарядке он равен 1/10 при окончании зарядки. Величина зарядки может быть немного меньшей, чем при нормальном процессе, но время процесса будет уменьшено.

Вы можете настроить зарядный ток, и напряжение батареи. Если Вы жмёте Start / Enter  кнопку -подтверждение напряжения будет показано. И затем, если Вы подтверждаете напряжение и ток, жмите Start / Enter  кнопку  снова, чтобы запустить зарядку.

Это показывает текущее состояние 'БЫСТРОГО' заряда. Чтобы прекратить процесс, спрессуйте ключ Batt type / Stop однажды.

Режим 'ХРАНЕНИЯ' литиевой батареи

Это для заряда или разряда Литиевой батареи, которая не будет использоваться в настоящее время. Программа сама решит зарядить или разрядить батарею к определенному напряжению в зависимости от напряжения батареи в ее начальной стадии. Они отличаются от типа батареи, 3.75V для Lilo, 3.85V для LiPo и 3.3V для LiFe на ячейку. Если напряжение батареи в его начальной стадии будет выше напряжения  хранения, то программа начнет  разряд.

Вы можете настроить ток, и напряжение батареи, чтобы заряжать. Ток будет использоваться для заряда или разряда батареи, чтобы достигнуть уровня 'хранения' напряжения.

Экран показывает существующую ситуацию во время процесса зарядки. Прекратить процесс -пресс ключ Batt type / Stop однажды.

Разрядка Литиевой батареи

Значение тока разряда на левой стороне экрана, должно не превышать 1C для максимальной безопасности, и заключительное напряжение справа не должно быть ниже уровня напряжения, который рекомендует изготовитель батареи, что бы избежать глубокого разряда.

Чтобы начать процесс - жмите Start / Enter  клаву больше 3 секунд.

Это показывает текущее состояние разряда. Прекратить разряд можно нажав Batt type/Stop клаву однажды.

Балансировка и отслеживание её во время разряда

Процессор контролирует напряжение индивидуальных ячеек во время 'режим- хранения', и 'разряд' Литиевой батареи. Зарядник нормализует напряжение, чтобы оно было равным. Для этого у батареи есть индивидуальный разъём и он должен быть присоединен  индивидуальному порту зарядного устройства. Если напряжение одного или большего количества ячеек изменяется неправильно во время процедуры, зарядник  заканчивает процесс принудительно с массированием неисправности. Если это случается, значит батарея содержит плохую ячейку, или плохое соединение кабельного разъёма. Вы можете легко узнать, какая  ячейка плоха, прессуя кнопку INC во время показа сообщения неисправности.

Процессор нашел, что напряжение одной из ячеек в Литиевой батарее слишком низкое.

В этом случае, 4-ая ячейка плохая. Там возможен разрыв кабеля или разъёма, значение напряжения может показать ноль.

NiMH / NiCd программа батареи

Эти программы - для заряда или разряда NiMH (Nickel-Metal-Hydride) или NiCd (Nickel-Cadmium) батарей, обычно используемая для моделей R/C. Чтобы изменить значение в дисплее, спрессуйте ключ Start/Enter, чтобы заставить это мигнуть тогда измените значение, используя ключ DEC или INC. Значение будет сохранено, прессуя ключ Start/Enter однажды.

Чтобы запустить процесс, жмите кнопку Start / Enter более 3 секунд.

Зарядка NiCd / NiMH battery

Эта программа просто питает батарею, используя ток, который Вы устанавливаетев режиме 'Aut' Вы должны установить верхний предел тока зарядки, чтобы избежать его более высокого значения, который может повредить батарею. Это потому, что некоторые батареи низкого импеданса и маленькой производительности могут привести к установке более высокого тока зарядки процессором в автоматическом режиме зарядки. Но в типе 'Man'(ручной), это изменит ток зарядки батареи, который Вы установите на дисплее. Каждый тип может быть переключен, прессуя кнопку INC и DEC одновременно, когда текущее значение мигает.

Тут экран отображает текущее состояние питания. Чтобы остановить процесс, спрессуйте ключ Batt type/Stop один раз..

Звуковой сигнал указывает на  конец процесса.

Разряд NiCd / NiMH battery

Установка тока разряда слева и конечное напряжение - справа. (Ток разряда колеблется от 0.1 до 1.0A и конечные напряжения от 0.1 до 25.0V). Чтобы запустить процесс, спрессуйте ключ Start / Enter больше чем 3 секунды

Экран отображает текущее состояние разряда. Вы можете изменить ток разряда нажимом Start / Enter клавишей во время процесса. Как только Вы изменяете текущее значение, храните его, прессуя кнопку Start / Enter снова.

Для остановки разряда нажать Batt type/ Stop один раз. Сигнал укажет об окончании процесса.

Заряд разряд & разряд-заряд циклы  NiMH / NiCd батарей

Установите последовательность слева и число цикла справа. Вы можете использовать эту функцию для выравнивания, регенерации и реанимации батареи. Чтобы избежать возрастающей температуры батареи, там будет краткий период охлаждения, который Вы уже установили в 'User setting' после каждой зарядки и разрядки. Число циклов  от 1 до 5.

Для остановки процесса, жмите -Batt type/Stop один раз. Вы можете изменить ток разряда или заряда, прессуя ключ Start/Enter один раз во время процесса. Сигнал указывает на конец процесса.

В конце процесса Вы можете видеть  полученную или отданную ёмкость батареи в каждом цикле. Прессуя кнопку INC или DEC, экран показывает результат каждого цикла

Pb( lead-sulphuric acid) программа батарей

Эта программа для  Pb батарей. с номинальным напряжением от 2 до 20V. батареи Pb отличаются от NiCd или батарей NiMH. Они подвержены саморазряду, ток сравниваются с их ёмкостью, и подобные ограничения определенно применяются к зарядке. Таким образом оптимальный ток зарядки будет 1/10 ёмкости. Батареи Pb нельзя питать быстро. Всегда следуйте, инструкции  завода - изготовителя батареи.

Когда Вы желаете изменить значение параметра в программе,-жмите ключ Start/Enter, чтобы заставить это мигнуть ,после изменяйте значение  ключом DEC или INC. Значение будет сохранено, прессуя ключ Start/Enter один раз.

Заряд Pb батарей.

Установите ток заряда слева и номинальное напряжение батареи справа. Ток заряда возможен от 0.1 до 5.0A и

напряжение должно быть согласовано с батареей, которую заряжают.

Запустите процесс зарядки удерживая кнопку Start/Enter больше 3 секунд.

Дисплеи отображает установленный процесс. Чтобы прекратить зарядку - спрессуйте ключ Batt type/Stop один раз.

Сигнал указывает о  конце процесса.

Разряд свинцовой батареи ( Pb battery).

Ток разряда показан слева и  напряжение окончания разряда -  справа. Ток разряда колеблется от 0.1 до 1.0A. Чтобы запустить процесс, жмите ключ Start/Enter больше 3 секунд.

Экран отображает текущее состояние разряда. Вы можете изменить ток разряда, прессуя ключ Start/Enter во время процесса. Как только Вы изменяете текущее значение, сохраните его, прессуя кнопку Start/Enter снова. Прекратить разряд – можно нажав ключ Batt Type/ Stop однажды. Сигнал укажет о  конце процесса.

Сохранение данных программирования

Устройство позволяет хранение данных и программ зарядки для Вашего удобства. Возможно хранить до 5 установок для  батарей, под  определённым числом. Им можно перевыбрать для процесса зарядки или разрядки не настраивая программу снова. Чтобы настроить значение параметра в программе, спрессуйте ключ Start/Enter, пока не начнёт мигать,и потом  изменените значение  ключом DEC или INC.

Значение параметров, установленных в этом экране, не затрагивает процесс разряда или заряда. Они только представляют установки для  батареи. Последующие экраны будут автоматически отображать  всё точно согласованное с

типом батареи для которой настроено. Пример показывает, что режим зарядки для NiMH  батареи, 12cells и 3000mAh ёмкостью.

Настройте ток  для ручного режима заряда, или предельный ток для автоматического режима заряда. Каждый режим может быть переключен, прессуя кнопку INC и DEC в тот момент, когда текущее значение мигает.

Установка тока разряда и конечного напряжения.

Установка  последовательности заряда и разряда, и  числа циклов.

Сохранение данных.

Загрузка данных программ

(Load Data Program)

Эта программа вызывает данные (установки), которые были сохранены в, "Save Data' program. Чтобы загрузить данные, спрессуйте ключ Start / Enter, и как только, начнёт мигать число - выберите его, используя INC или DEC кнопки. После жмите кнопку Start / Enter больше 3 секунд.

Выберите номер программы, которая будет вызвана. В это время будут показаны данные, соответствующие номеру программы.

Загрузка (ввод) данных.

Дополнительная информация в процессе работы

Вы можете получить дополнительную информацию относительно экрана LCD во время зарядного или разрядного процесса. Когда Вы прессуете кнопку DEC, зарядное устройство показывает значение установок пользователя. Также Вы можете контролировать напряжение индивидуальной ячейки, прессуя кнопку INC, когда индивидуальный соединительный кабель связан с обрабатываемой батареей Lithium.

Финишное напряжение которое будет достигнуто в конце процесса.

3-pin port -  назначен как порт USB.

Внешняя температура будет показана только при использовании теплового датчика.

Текущее напряжение на входе от источника DC.

Используя специальный соединительный кабель для батареи, Вы можете наблюдать индивидуальное напряжение каждой ячейки в заряжаемой батарее.  Присоединяя кабель к порту на правой стороне зарядного устройства, программа показывает напряжение каждой ячейки ( максимально 6 ). Чтобы использовать эту возможность для заряжаемой батареи, необходимо иметь разъем, который соединяет  каждую ячейку.

Предупреждения и сообщения неисправности

Устройство содержит различные защитные функции контролирующие работу устройства, чтобы проверить функционирование и состояние его электроники. В случае возникновения неисправности, дисплей отобразит причину неисправности, с соответствующим  звуковым сигналом.

Выход устройства присоединён к батарее неправильно! ( переполюсовка )

Такое будет показано в случае возникновения обрыва между батареей и выходом зарядника или принудительным разъединением выводного провода зарядки во время процесса зарядки или разрядки на выходе.

Произошло короткое замыкание на ВЫХОДЕ!!!. Пожалуйста проверьте выводные провода.

Напряжение  на входе понижается ниже предела.

Напряжение заряжаемой Литиевой батареи выбрано неправильно. Проверьте, напряжение заряжаемой батареи.

Многофункциональная неисправность зарядного устройства, вызванная любой причиной.

Процессор обнаружил напряжение, ниже, чем Вы установили для Литиевой программы. Пожалуйста, проверьте число ячеек заряжаемой батареи.

Процессор обнаружил напряжение выше, чем Вы установили для Литиевой программы. Пожалуйста, проверьте число ячеек заряжаемой батареи.

Напряжение одной из ячеек в Литиевой батарее слишком низко. Пожалуйста, проверьте напряжение всех ячеек по очереди.

Напряжение одной из ячеек в Литиевой батарее  слишком высоко. Пожалуйста проверьте напряжение ячеек по очереди.

Обнаружен плохой контакт в каком то разъеме. Пожалуйста проверьте  разъемы и кабели тщательно.

Внутренняя температура устройства слишком высока. Охладите устройство.

Процессор не может продолжить контролировать ток подачи по любой причиной. Перезапустить устройство.

Технические параметры

Диапазон входн.ого напряжения:  	10.0~18.0Volt

Мощность устройства:	max.50W for charging

max.5W for discharging

Диапазон зарядного тока:	0.1~5.0A

Диапазон разрядного тока:	0.1~1.0A

Ток  для балансировки Li-po:	300mAh/cell

Число ячеек NiCd/NiMH батареи:	1~15cells

Число ячеек Lithium battery :	1~6Series

Напряжение Pb батареи:	2 to 20V

Вес:	400g

Размеры:	135x100*40mm

# Text boxes

Individual cell connector port

Program flow chart

Charging Pb battery